TRAIVA s.r.o., IČ: 25380141, DIČ: CZ25380141,

Prodejna, velkoobchodní sklad:  Pohraniční 2911/13b, Ostrava 3

# Povinné vybavení automobilů a autobusů hasicím přístrojem

## Vybavení automobilů hasicím přístrojem v přehledné tabulce:

Výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů ve vozidleAby bylo možné stanovit počet přenosných hasicích přístrojů ve vozidle, používají se k výpočtu koeficienty hasicích přístrojů tzv. hasící jednotky.Ty jsou stanoveny podle hasící schopnosti daného přenosného hasicího přístroje pro

požáry třídy A (pevné látky) a B (tekutá paliva)

Umístění přenosného hasicího přístroje ve vozidle. Přenosné hasicí přístroje musí být ve  vozidle umístěny na dobře viditelném a snadno přístupném  místě.  U  autobusu musí  být jeden  přístroj instalován v  bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Aby  bylo  zajištěno  okamžité  použití  hasicího  přístroje,  nesmí  být  přenosné  hasicí přístroje umístěny v úložném prostoru autobusu. Pokud je hasicí přístroj umístěn ve skříňce (není vidět) musí být místo označeno piktogramem hasicího přístroje

Upevnění hasicího přístroje ve vozidle. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla

Roční kontrola přenosného hasicího přístroje

Kontrolu hasicího přístroje smí provádět pouze autorizovaná osoba v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy. Kontrola hasicích přístrojů se provádí po každém jeho použití nebo tehdy,vznikne-li pochybnost  o  jeho  provozuschopnosti  (např.  při  mechanickém  poškození)  a nejméně jednou za rok), pokud výrobcene stanoví lhůtu kratší. Hasicí přístroj, u kterého nebyly zjištěny závady, je opatřen plombou spouštěcí armatury a čitelným kontrolním štítkem

Pokud je autobus vybaven automatickým hasicím systémem, musí mít minimálně jeden přenosný hasicí přístroj instalován v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla